## Slide 1
Robot
Operating System
919 ROS Seminar
20153306 | 유가원

## Slide 2
INDEX
Robot Operating System
원더봇
텔레옵봇
Robot Operating System

## Slide 3
원더봇
wander-bot

## Slide 4
원더봇
Gazebo
텔레옵봇
: 3D 시뮬레이터
$ gazebo
gazebo 실행 :
ROS 설치 시, 같이 설치 됨
http://gazebosim.org/tutorials?tut=install_ubuntu에서 설치 방법 확인 가능

## Slide 5
원더봇
3초마다 주행과 정지를 반복하는 예제
텔레옵봇
package 생성
로봇 주행에 사용할 geometry_msgs, sensor_msgs 의존성 추가
CmakeLists.txt , package.xml에 자동으로 필요한 부분이 추가됨
[ CmakeLists.txt ]
[ package.xml ]

## Slide 6
원더봇
텔레옵봇
3초마다 주행과 정지를 반복하는 예제
생성한 패키지에 script 디렉토리 생성 후 red_light_green_light.py 작성
~/catkin_ws/src/wanderbot $ mkdir scripts
~/catkin_ws/src/wanderbot/scripts $ vi red_light_green_light.py
~/catkin_ws/src/wanderbot $ cd scripts

## Slide 7
원더봇
텔레옵봇
3초마다 주행과 정지를 반복하는 예제
[ red_light_green_light.py ]
Line | 설명
4 | Vector3 타입의 linear, angular 값을 가지는 msg
6 | queue_size=1 인자는 오직 한 개의 발신 메시지를 버퍼링하게 함
9-10 | 메시지 생성
9 | 모든 필드를 0으로 설정 ( 정지 명령을 내림 )
11 | 초당 0.5m 속도로 직진
12 | 운행 여부를 표현하는 변수
18-19 | 운행 여부가 True 이면 green_light_twist를 publish
20-21 | 운행 여부가 False 이면 red_light_twist를 publish
22-24 | 정기적으로 시스템 시간을 확인 하고 적색 등과 녹색등을 번갈아 작동시킴
Notes: 전체 설명 : 3초마다 주행과 정지를 교대로 하면서 초당 10회의 움직임 명령 스트림을 보냄 주행하는 동안 프로그램은 초당 0.5m 씩 전진 속도 명령을 보낼 것임
#6 : 메시지를 보내는 노드가 수신 노드가 받을 수 있는 속도보다 더 빨리 보내고 있다면 rospy는 queue_size 개수 이상의 메시지는 단순히 폐기
#9 : 메시지의 생성자 (Twist)는 모든 필드를 0으로 설정 . 메시지의 속도 성분들이 모두 0이기 때문
#11 : Twist 메시지의 선형 속도 x는 관례적으로 로봇이 향하고 있는 방향으로 정렬되어 있음
#22-24 :

## Slide 8
원더봇
latched topic
텔레옵봇
: 데이터를 가끔 발행하는 노드 설계에 사용되는 특수한 토픽

## Slide 9
래치된 토픽
latched topic
사용자 메시지 자료형 정의
: 데이터를 가끔 발행하는 노드 설계에 사용되는 특수한 토픽
pub = rospy.Publisher ( ‘map’, nav_msgs/OccupancyGrid, latched=True )
구독자는 토픽을 구독할 때 전송된 제일 마지막 메시지를 자동적으로 얻게 됨
Solution
Notes: 토픽이 광고될 때 래치된다고 설정하면 solution 이 가능
선택적인 latched 인자를 사용하여 래치 여부 설정

## Slide 10
사용자 메시지 자료형 정의
Defining user Message data types

## Slide 11
ROS 기본 메시지 자료형
래치된 토픽
사용자 메시지 자료형 정의
ROS 자료형 | 파이썬 자료형
bool | bool
int8 | int
uint8 | int
int16 | int
uint16 | int
int32 | int
uint32 | int
int64 | long
uint64 | long
float32 | float
float64 | float
string | string
time | rospy.time
std_msgs 패키지는 기본 자료형을 정의
이러한 자료형의 배열은 고정 길이 또는 가변 길이 관계 없이 파이썬의 튜플(tuples)로 변환
파이썬에서 튜플이나 리스트로 사용이 가능
[ ROS의 기본 메시지 자료형 및 대응되는 파이썬 자료형 ]
BUT 내장 메시지 자료형만으로
부족할 때 사용자 메시지를 정의

## Slide 12
새 메시지 정의
래치된 토픽
사용자 메시지 자료형 정의
package.xml 파일 수정 : 빌드 시스템에 새로운 메시지 정의를 알려주기 위함
[ Complex.msg ]
[ package.xml ]
패키지의 msg 디렉터리에 있는 특수한 메시지 정의 파일을 사용하여 ROS 메시지를 정의
package 디렉토리에 msg 디렉토리 생성 후, Complex.msg file 작성

## Slide 13
새 메시지 정의
래치된 토픽
사용자 메시지 자료형 정의
CMakeLists.txt 파일 수정
캣킨이 message_generation 패키지를 찾는 것을 알 수 있게 하기 위함
실행시 메시지를 사용한다고 캣킨에게 알림

## Slide 14
새 메시지 정의
래치된 토픽
사용자 메시지 자료형 정의
CMakeLists.txt 파일 수정
메시지 파일을 추가함으로써 어떤 것을 컴파일할지 캣킨에게 알림
사용자 메시지에 필요한 모든 종속성을 포함시킴

## Slide 15
새로운 메시지 사용방법
래치된 토픽
사용자 메시지 자료형 정의
message_publisher.py
message_subscriber.py

## Slide 16
새로운 메시지 사용방법
래치된 토픽
사용자 메시지 자료형 정의
workspace의 루트에서 catkin_make 수행
실행 권한 설정
$ chmod u+x message_publisher.py message_subscriber.py
~/catkin_ws $ catkin_make

## Slide 17
새로운 메시지 사용방법
래치된 토픽
사용자 메시지 자료형 정의
$ roscore
$ rosrun topic message_publisher.py
$ rosrun topic message_subscriber.py

## Slide 18
Q&A

## Slide 19
Thank you
Robot Operating System
20153306 | 유가원
919 ROS Seminar