## Slide 1: ROS Topic & Service
김태성
2017년 1월 9일 월요일

## Slide 2: 1. ROS
ROS
  Robots Operating System
  로봇 소프트웨어를 만드는 Open source framework
Installation
  Ubuntu 14.04 버전 이용
  Roswiki - TwoLineInstall 설치 ( http://wiki.ros.org/ROS/Installation/TwoLineInstall )
  (workspace까지 설정됨, 바로 패키지 생성하여 이용하면됨)

## Slide 3: 1. ROS
“fetch-an-item” ROS graph
  node - Software module
  Edge - node간의 message stream
<Node>
<Message stream>

## Slide 4: 1. ROS
roscore
  노드에게 연결정보를 알려주는 서비스
  노드가 실행될 경우 연결됨
  연결된 노드는 메시지 스트림 정보를 등록
  노드들에게 P2P연결을 위한 정보를 제공
  $ roscore

## Slide 5: 1. ROS
catkin
  ROS 빌드 시스템
  실행 가능한 프로그램,라이브러리,스크립트,인터페이스를 생성한다
  CMake macros, custom Python script로 구성되어있다.

## Slide 6: 1. ROS
Workspace
  1)$ mkdir –p ~/catkin_ws/src – 디렉토리생성
  2)$ cd ~/catkin_ws/src
  3)$ catkin_init_workspace – CMakeLists.txt생성
  4)$ cd ~/catkin_ws
  5)$ catkin_make – build, devel 디렉토리 생성
  build : 라이브러리 및 작업결과 저장
  devel : 설치파일들 저장됨

## Slide 7: 1. ROS
ROS package
  1) $ cd ~/catkin_ws/src
  2) $ catkin_create_pkg [패키지이름] [의존성]
  CMakeLists.txt, package.xml 파일생성
  package.xml - 패키지의 메타데이터를 포함
rosrun
  패키지에 있는 1개의 노드를 실행한다.
  $ rosrun [PACKAGE] [EXECUTABLE] [ARGS]
roslaunch
  여러 개의 노드를 한번에 실행한다.
  $ roslaunch [PACKAGE] [LAUNCH FILE]

## Slide 8: 1. ROS
rqt_graph
  ROS Qt 기반의 그래프 시각화 기구
  node들의 상태를 표시

## Slide 9: 2. Topic
Topic
  노드간의 메시지 스트림
  publish / subscribe 형태로 구성
  데이터 전송 전 Topic name, message type 을 announce/advertise 필요
  노드는 roscore에 원하는 Topic에 대해 요청을 등록 후 구독가능
  같은 Topic message의 data type는 같음

## Slide 10: 2. Example
  1. 패키지생성

## Slide 11: 2. Example
  2. src디렉토리에 python file 작성
  Example 3-1. topic_publisher.py
Line 1 : ‘shebang’ os에게 python파일 이라고 알려줌
Line 6 : 노드 초기화, 노드이름 정의
Line 8 : publisher생성, advertise
Line 10 : publish 주기 정의 2Hz
Line 13~16 : count값을 1씩 증가시키면서 publish

## Slide 12: 2. Example
  2. src디렉토리에 python file 작성
  Example 3-1. topic_subscriber.py
Line 6 : 콜백함수
Line 10 : 노드 초기화
Line 13 : subscriber생성, 전달받을 Topic의 이름,타입, 콜백함수 지정

## Slide 13: 2. Example
  3. 실행권한 설정
    $ chmod u+x topic_publisher.py
    $ chmod u+x topic_subscriber.py
  4. catkin_make 수행
    Workspace의 root에서 catkin_make 수행

## Slide 14: 2. Example
  5. 실행
    $ roscore
    $ rosrun topic topic_publish.py
    $ rosrun topic topic_subscriber.py

## Slide 15: 3. rostopic
rostopic
  ROS Topic의 정보를 확인 할 수 있는 Tool
  $ rostopic -h

## Slide 16: 3. rostopic
$ rostopic list
  이용가능한 topic을 보여줌
$ rostopic echo [topic]
  Topic의 message를 보여줌
$ rostopic info [topic]
  Topic의 정보를 보여줌

## Slide 17: 3. rostopic
$ rostopic list
  이용가능한 topic을 보여줌
$ rostopic echo [topic]
  Topic의 message를 보여줌
$ rostopic info [topic]
  Topic의 정보를 보여줌

## Slide 18: 4. Defining Your Own Message Types
사용자가 직접 message 타입을 정한다.
1. 패키지 디렉토리에 msg디렉토리 생성후, msg파일 작성
  Complex.msg
2. package.xml 수정
  빌드시스템 에 새로운 메시지 정의를 알려주기위해

## Slide 19: 4. Defining Your Own Message Types
3. CMakeLists.txt 수정

## Slide 20: 4. Defining Your Own Message Types
  4. src디렉토리에 python file 작성
  Example 3-5. message_publisher.py
Line 5 : 사용할 msg파일

## Slide 21: 4. Defining Your Own Message Types
  4. src디렉토리에 python file 작성
  Example 3-6. message_subscriber.py

## Slide 22: 4. Defining Your Own Message Types
  5. 실행권한 설정
    $ chmod chmod u+x message_publisher.py
    $ chmod chmod u+x message_subscriber.py
  6. catkin_make 수행
    Workspace의 root에서 catkin_make 수행

## Slide 23: 4. Defining Your Own Message Types
  실행결과
    $ roscore
    $ rosrun topic message_publisher.py
    $ rosrun topic message_subscriber.py

## Slide 24: 5. Services
Service
  노드 간에 데이터를 전달하는 방식
  동기식
  server/client 구조
  server - 서비스 요청을 다루는 callback함수 지정
  client - 서비스에 access

## Slide 25: 6. Example
  예제, 주어진 문장의 단어의 수를 계산하는 서비스
  1. 패키지 생성
    $ catkin_create_pkg [패키지명] 의존성

## Slide 26: 6. Example
  2. 서비스 정의
    패키지에 srv디렉토리 생성
    WordCount.srv 서비스 정의
    Input, Output 순으로 구성, ‘---’ 로 구분

## Slide 27
  3. CMakeList.txt 수정
  4. package.xml 수정
6. Example

## Slide 28
  5. Example 4-3. service_server.py 작성
6. Example
Line 4 : 사용할 service import
Line 7~8 : 콜백함수, WordCountRequest 타입의 인자를 받고 WordCountResponse 타입의 인자를 반환
Line 10 : 노드 초기화
Line 12 : 서비스를 광고, (서비스이름, type,콜백함수)

## Slide 29
  6. Example 4-4. service_client.py 작성
  7. 실행권한 설정
    chmod u+x service_server.py
    chmod u+x service_client.py
6. Example
Line 5 : 사용할 service import
Line 9 : 노드 초기화, 노드이름 정의
Line 11 : 서비스를 기다린다.
Line 13 : 서비스가 advertise되면 로컬 프록시를 생성
* 프록시 : 클라이언트가 서버의 메소드를 사용할 때, 클라이언트에 메소드가 있는 것 처럼 하게함

## Slide 30
  8. catkin_make 수행
    WordCount, WordCountRequest,WordCountResponse 생성됨
    생성된 파일은 서비스와 상호작용에 사용됨
    $ rossrv show [서비스이름] - 정의된 서비스확인
6. Example

## Slide 31
실행
  $ roscore
  $ rosrun Service service_server.py
  $ rosrun Service service_client.py [문장]
6. Example

## Slide 32
실행
  $ rosservice list - 서비스 리스트를 보여줌
  $ rosservice info [서비스이름] - 서비스의 정보를 보여줌
6. Example